## Slide 1
Módulo 8: O Protocolo da Internet
Material do Instrutor
Conceitos Básicos de Redes
Notes: Conceitos Básicos de Redes
Módulo 8: O Protocolo da Internet

## Slide 2
Materiais do Instrutor - Guia de Planejamento do Módulo 8
Esta apresentação de PowerPoint é dividida em duas partes:
Guia de planejamento do Instrutor
  Informações para ajudá-lo a se familiarizar com o módulo
  Material didático
Apresentação para aulas
  Slides opcionais que você pode usar em sala de aula
  Começa no slide # 8
  Observação: Remova o Guia de planejamento desta apresentação antes de compartilhar com outra pessoa.

## Slide 3
O Que Esperar Neste Módulo
Para facilitar o aprendizado, os seguintes recursos da interface do usuário podem ser incluídos neste módulo:
Recurso | Descrição
Avatar | Um personagem virtual, representando um especialista no assunto, adiciona informações contextuais adicionais às habilidades que os alunos aprenderam e os ajuda a conectar os pontos, fazendo perguntas de reflexão aberta.
Animações | Expor os alunos a novas competências e conceitos.
Vídeos | Exponha os alunos a novas habilidades e conceitos.
Verifique seu entendimento | Per topic online quiz to help learners gauge content understanding.
Atividades Interativas | Uma variedade de formatos para ajudar os alunos a avaliar a compreensão do conteúdo.
Verificador de Sintaxe | Pequenas simulações que expõem os alunos à linha de comando da Cisco para praticar habilidades de configuração.
Atividade do PT | Atividades de simulação e modelagem projetadas para explorar, adquirir, reforçar e expandir habilidades.

## Slide 4
O Que Esperar Neste Módulo (Cont.)
Para facilitar o aprendizado, os seguintes recursos da interface do usuário podem ser incluídos neste módulo:
Recurso | Descrição
Laboratórios Práticos | Laboratórios projetados para trabalhar com equipamentos físicos.
Testes de módulo | Autoavaliações que integram conceitos e habilidades aprendidas ao longo da série de tópicos apresentados no módulo.
Resumo do módulo | Recapitula brevemente o conteúdo do módulo.

## Slide 5
Verifique Seu Entendimento
As atividades "Verifique sua compreensão" são projetadas para permitir que os alunos determinem rapidamente se entendem o conteúdo e podem prosseguir ou se precisam revisar.
Verifique se suas atividades de compreensão não afetam as notas do aluno.
Não há slides separados para essas atividades no PPT. Elas estão listadas na área de anotações do slide que aparece antes dessas atividades.

## Slide 6
Módulo 8: Atividades
Nº da página | Atividade de | Nome da Atividade | Opcional?
8.1.1 | Animação | O endereço IPv4 | Recomendada
8.1.3 | Packet Tracer | Packet Tracer - Conectar-se a um servidor Web | Recomendada
8.2.1 | Vídeo | Vídeo – A estrutura do endereço IPv4 | Recomendada
8.3.2 | Avatar | Webster - Perguntas de Reflexão | Recomendada
8.3.3 | Questionário | Questionário do Internet Protocol (IP) | Recomendada
Quais atividades estão associadas a este módulo?

## Slide 7
Módulo 8: Práticas Recomendadas
Antes de ensinar o Módulo 8, o instrutor deve:
Revise as atividades e avaliações para este módulo.
Tente incluir o máximo de perguntas possível para manter os alunos envolvidos durante a apresentação em sala de aula.
Tópico 8.1
  Explique o endereçamento hierárquico IPv4 e ilustre com vários exemplos de endereçamento IP.
  Incentive os alunos a fazer o 8.1.3 Packet Tracer para se conectar a um servidor da Web e observar como os pacotes são enviados pela Internet usando endereços IP.
  Peça aos alunos que assistam ao vídeo 8.2.1 para aprender sobre a estrutura do endereço IPv4.
  Explique que o endereço IPv4 consiste em duas partes, rede e host, e dê exemplos de algumas topologias lógicas IPv4.

## Slide 8
Módulo 8: O Protocolo da Internet
Conceitos Básicos de Redes
Notes: Conceitos Básicos de Redes
Módulo 8: O Protocolo da Internet

## Slide 9
Objetivos do Módulo
Título do Tópico | Objetivo do Tópico
Finalidade de um endereço IPv4 | Explicar a finalidade de um endereço IPv4.
A estrutura do endereço IPv4 | Explicar como os endereços IPv4 e as sub-redes são usados juntos.
Título do Módulo: O IP (Protocolo de Internet)
Objetivo do Módulo: Explicar os recursos de um endereço IP.

## Slide 10
8.1 Finalidade de um Endereço IPv4
Notes: 8: O Protocolo da Internet
8.1: Finalidade do Endereço IPv4

## Slide 11
Finalidade do Endereço IPv4
O Endereço IPv4
Um host precisa de um endereço IPv4 para entrar na Internet.
O endereço IPv4 é um endereço de rede lógico que identifica um host específico.
Ele deve ser configurado apropriadamente e exclusivamente dentro da LAN para comunicação local.
Ele também deve ser configurado de forma adequada e ser exclusivo em todo o mundo para comunicação remota.
É assim que um host pode se comunicar com outros dispositivos na Internet.
Um endereço IPv4 é atribuído à conexão de interface de rede para um host que geralmente é um NIC instalado no dispositivo.
Estações de trabalho, servidores, impressoras de rede e telefones IP são exemplos de dispositivos de usuário final com interfaces de rede.
Alguns servidores podem ter mais de um NIC, cada um com seu endereço IPv4.
As interfaces do roteador que se conectam a uma rede IP também terão um endereço IPv4.
Cada pacote enviado pela Internet tem um endereço IPv4 de origem e de destino.
Os dispositivos de rede exigem essas informações para garantir que cheguem ao destino e retorne quaisquer respostas à origem.
Notes: 8: O Protocolo da Internet
8.1: Finalidade do Endereço IPv4
8.1.1: O Endereço IPv4

## Slide 12
Finalidade do Endereço IPv4
Octetos e Notação Decimal com Ponto
Os endereços IPv4 têm 32 bits de comprimento.
Aqui está um endereço IPv4 em binário: 11010001101001011100100000000001
Observe como é difícil ler este endereço.
Imagine ter que configurar dispositivos com uma série de 32 bits, que agrupa os 32 bits em quatro bytes de 8 bits chamados octetos assim: 11010001.10100101.11001000.00000001
Isso é melhor, mas ainda difícil de ler, então convertemos cada octeto em seu valor decimal, separados por um ponto decimal.
O IPv4 binário passa a ter esta representação decimal com ponto: 209.165.200.1
Observação: por enquanto, você não precisa saber como converter entre sistemas de números binários e decimais.
Notes: 8: O Protocolo da Internet
8.1: Finalidade do Endereço IPv4
8.1.2: Octetos e Notação Decimal com Ponto

## Slide 13
Finalidade do Endereço IPv4
Packet Tracer - Conectar-se a um Servidor Web
Observe como os pacotes são enviados pela Internet usando endereços IP.
Notes: 8: O Protocolo da Internet
8.1: Finalidade do Endereço IPv4
8.1.3: Packet Tracer - Conectar a um Servidor da Web

## Slide 14
8.2 A Estrutura do Eendereço IPv4
Notes: 8: O Protocolo da Internet
8.2: A Estrutura do Endereço IPv4

## Slide 15
A Estrutura do Endereço IPv4
Vídeo – A Estrutura do Endereço IPv4
Neste vídeo vamos falar sobre como o endereçamento IP funciona em um ambiente multi-rede.
Notes: 8: O Protocolo da Internet
8.2: A Estrutura do Endereço IPv4
8.2.1: Vídeo - A Estrutura do Endereço IPv4

## Slide 16
A Estrutura do Endereço IPv4
Redes e Hosts
Duas partes compõem o endereço IPv4, a rede (azul) e o host (vermelho).
Um endereço IPv4 requer ambas as partes.
Ambas as redes têm a máscara de sub-rede 255.255.255.0 usada para identificar a rede que conecta o host.
A figura mostra um host com um endereço IPv4 192.168.5.11 com uma máscara de sub-rede 255.255.255.0.
Os três primeiros octetos (192.168.5) identificam a porção de rede do endereço e o último octeto (11) identifica o host.
Isso é conhecido como endereçamento hierárquico porque a parte da rede indica a rede que localiza cada endereço de host exclusivo.
Os roteadores precisam apenas saber como alcançar cada rede, em vez de precisar ver a localização de cada host.
Notes: 8: O Protocolo da Internet
8.2: A Estrutura do Endereço IPv4
8.2.2: Redes e Hosts

## Slide 17
A Estrutura do Endereço IPv4
Redes e Hosts (cont.)
Com o endereçamento IPv4, poderão existir diversas redes lógicas em uma rede física se a porção de rede dos endereços de hosts de rede lógica for diferente.
A figura mostra um host com um endereço IPv4 192.168.5.11 com uma máscara de sub-rede 255.255.255.0.
Os hosts com o mesmo número de rede em seus endereços IPv4 poderão se comunicar entre si, mas não são capazes de comunicar com outros hosts de número de rede diferente, sem o uso de roteamento.
Este exemplo mostra uma rede física e duas redes IPv4 lógicas.
Outro exemplo de rede hierárquica é o sistema telefônico.
Em um número de telefone, o código de país, o código de área e a central telefônica representam o endereço de rede e os dígitos restantes representam um número de telefone local.
Notes: 8: O Protocolo da Internet
8.2: A Estrutura do Endereço IPv4
8.2.2: Redes e Hosts (cont.) 8.2.3 Verifique o Seu Entendimento - Estrutura de Eendereços IPv4

## Slide 18
8.3 Resumo - IP (Protocolo da Internet)
Notes: 8: O Protocolo da Internet
8.3: Resumo do Protocolo da Internet

## Slide 19
Resumo Protocolo IP
O que Aprendi Neste Módulo?
O endereço IPv4 é um endereço de rede lógico que identifica um host específico.
Deve ser adequadamente configurado e único dentro da LAN para comunicação local e no mundo para comunicação remota.
Um endereço IPv4 é atribuído à conexão de interface de rede para um host que geralmente é um NIC instalado no dispositivo.
Cada pacote enviado pela Internet tem um endereço IPv4 de origem e de destino.
Os dispositivos de rede exigem essas informações para garantir que cheguem ao destino e retorne quaisquer respostas à origem.
Duas partes compõem o endereço IPv4 lógico de 32 bits, a parte de rede e a parte de host.
Isso é conhecido como endereçamento hierárquico porque a parte da rede indica a rede que localiza cada endereço de host exclusivo.
Os roteadores precisam apenas saber como alcançar cada rede, em vez de precisar ver a localização de cada host.
Com o endereçamento IPv4, poderão existir diversas redes lógicas em uma rede física se a porção de rede dos endereços de hosts de rede lógica for diferente.
Notes: 8: O Protocolo da Internet
8.3: Resumo do Protocolo da Internet
8.3.1: O que Aprendi Neste Módulo?

## Slide 20: Módulo 8: Novos Termos e Comandos
Endereço IPv4 Placa de interface de rede (NIC) Octetos e notação decimal com ponto Redes e hosts
Notes: Módulo 8:
Novos Termos e Comandos